## Slide 1
Hello World no ESP32
Compilação e execução com o ESP-IDF
Atividade em equipe · Demonstração prática
1

## Slide 2
O que é o ESP32?
Microcontrolador de baixo custo, fabricado pela Espressif
Processador dual-core, indicado para IoT e automação
Conectividade Wi-Fi e Bluetooth já integradas ao chip
Programável em C/C++, com acesso direto a GPIO, UART, I2C, SPI e mais
Chip de
propósito geral
para projetos
embarcados
2

## Slide 3
A ferramenta: ESP-IDF
idf.py
Interface de linha de comando central de todo o fluxo
Framework oficial
Mantido pela Espressif, oficial para programar o ESP32
Baseado em FreeRTOS
Sistema operacional em tempo real por baixo dos panos
Cuida de tudo
Toolchain, compilação, gravação e monitoramento em um só lugar
3

## Slide 4
Fluxo de trabalho
Instalar
Clonar e instalar o ESP-IDF
1
Ativar ambiente
export.ps1 / export.sh
2
set-target
Escolher o chip (esp32)
3
build
Compilar o projeto
4
flash
Gravar na placa via USB
5
monitor
Acompanhar a saída serial
6
4

## Slide 5
Da placa ao terminal
ESP32
USB
Computador
Serial (UART)
Terminal
(idf.py monitor)
O “monitor” não é uma tela física
É um programa que roda no computador e lê, pela mesma porta USB usada para gravar o firmware, as mensagens que o ESP32 envia via UART. É o mesmo texto que aparece no terminal com idf.py monitor.
5

## Slide 6
Comandos principais
idf.py set-target esp32
Define o chip alvo da compilação
idf.py build
Compila o projeto e gera o binário
idf.py -p COM3 flash monitor
Grava na placa e abre a leitura serial
6

## Slide 7
Demonstração ao vivo
Compilação, gravação e execução em tempo real no ESP32
7